## Slide 1
LOI TRAPEZE
ATS - Lycée R.DOISNEAU
○ Objectifs
Pour les mouvements élémentaires, on peut déterminer les équations horaires du mouvement
○ Mouvement de translation
 Aire triangle rectangle
 Uniforme (MTU)
Mouvement de translation rectiligne pour lequel la vitesse V0 est constante
Accélération
a(t) = 0
Vitesse
Position
t
V0
v(t) = cte = V0
t0
x(t) = V0(t-t0)+X0
Pente V0
t
t0
X0
 Uniformément varié (MTUV)
Mouvement de translation rectiligne pour lequel l’accélération A0 est constante
Accélération
Vitesse
Position
a(t) = cte = A0 > 0
t
t0
A0
v(t) = A0(t-t0)+V0
Pente
A0 > 0
t
t0
V0
x(t) = ½A0(t-t0)²+V0(t-t0)+X0
X0
t0
t
Pente V0
○ Mouvement de rotation
 Uniforme (MRU)
Mouvement de rotation pour lequel la vitesse angulaire 0 est constante
avec
 Uniformément varié (MRUV)
Mouvement de rotation pour lequel l’accélération angulaire 0 est constante
○ Résolution graphique
Connaissant l’évolution de la vitesse au cours du temps, on connaît alors la position du solide étudié
Loi de vitesse trapézoïdale
t
t1
t2
t3
V0
v(t)
t
t3
t2
t1
x(t)
x(t1)
x(t2)
x(t3)
La vitesse étant la dérivée de la position, la distance parcourue x(t) correspond à l’aire sous le profil de vitesse v(t)
 Aire trapèze
t1
t2
t3
t
a(t)
A0
-A0
V0
v(t)
x(t)
 Trapèze des vitesses
MTUV
accéléré
MTU
MTUV
décéléré
3,6 km/h = 1 m/s
○ Conversion
t0 = 0
Pour la plupart des mouvement, on a t0 = 0
○ Remarque