## Slide 1
○ Principe de fonctionnement
○ Vitesse de synchronisme
○ Bilan des puissances
s : vitesse de rotation du champ tournant (rad/s)
: vitesse de rotation du rotor (rad/s)
p : nombre de paires de pôles pour un enroulement
f, w : fréquence et pulsation des courants statoriques
○ Autopilotage, moteurs brushless
○ Schéma équivalent pour une phase
Comme l’indique son nom, la machine synchrone a un rotor (inducteur) dont la rotation est synchronisée sur le champ tournant produit par le stator (induit). Il n’y a pas de glissement pour la MS
L’organisation de la commande de la machine synchrone autopilotée (ou brushless) est présentée ci-dessous. La commande permet d’imposer l’amplitude du courant Iref et l’angle d’autopilotage ref.
Une machine synchrone (MS) est un convertisseur électromécanique réversible, elle peut fonctionner soit en génératrice (alternateur), soit en moteur.
Le champ tournant statorique est créé de la même façon que dans la machine asynchrone. Un ensemble d’enroulements alimentés en triphasé qui crée un champ tournant unique à s. Au rotor, on place des aimants (ou des enroulements) dont le champ magnétique va s’accrocher sur le champ tournant statorique.
Si on la compare à la machine asynchrone, la machine synchrone a un rotor froid, donc peu de pertes. Associée à une électronique de puissance, elle assure des asservissements avec une grande précision car pour la piloter il faut la plupart du temps mesurer la position du rotor avec un capteur.
V : Tension d’alimentation, tension simple (phase neutre)
I (ou J) : Courant dans un enroulement du stator
E : Fém développée par la rotation du rotor
R et L : Résistance et inductance d’un enroulement
R est généralement négligeable devant X, on obtient alors le diagramme vectoriel suivant :
ATS - Lycée R.DOISNEAU
MACHINE SYNCHRONE
tr/s
E
V
R
X = L = Réactance
R.I
jX.I
I
Ce modèle est réduit à un circuit R, L, E série.
○ Equations fondamentales
La fém E est directement proportionnelle à la vitesse et au flux  sous un pôle qui dépend de l’excitation magnétique fournie par l’inducteur tournant.
En complexe, E = j.
E = . = p.s. = Ke.s
Loi des mailles  V = E + R.I + jL.I
PFD 
○ Diagramme de Behn-Eschenburg
= diagramme de Fresnel de la loi des mailles
V
jX.I

I
E


Relations géométriques : V.cos = E.cos
sin = cos
 +  = /2
(convention récepteur ou moteur)
○ Expressions du couple électromagnétique
○ Structure de commande
V
jX.I

I
R.I
E


Br
Bs

Axe du champ polaire
Axe du champ tournant
Puissance mécanique utile
STATOR (induit)
ROTOR (inducteur)
Pertes
d’excitation
Si l’inducteur de résistance Re est bobiné
Pertes Joule
statoriques
R est la résistance statorique
Puissance électrique absorbée
Pertes mécaniques
Pertes fers ou magnétiques
Pertes collectives
 : déphasage entre le courant I et la fem E
 est essentiel pour l’expression du couple électromagnétique Cem
 : déphasage entre le courant I et la tension V
 : Angle interne, angle de E vers V
 : Angle géométrique entre Br et Bs
 est caractéristique de l’état de charge et du mode de fonctionnement
Cr couple résistant Cp couple de perte Cu c. utile